马鞍山海天重工科技发展有限公司

年产3万吨机械配备件技术改造项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：马鞍山海天重工科技发展有限公司

编制单位：马鞍山海天重工科技发展有限公司

2018年5月

建设单位法人代表：孙爱民

编制单位法人代表：孙爱民

项 目 负 责 人  ：孙爱民

建设单位：马鞍山市海天重工科技发展有限公司

电话：0555-7166199

邮编：243000

地址：马鞍山市博望区新市工业园

建设单位：马鞍山市海天重工科技发展有限公司

电话：0555-7166199

邮编：243000

地址：马鞍山市博望区新市工业园

目录

第 1 章 验收项目概况	1

1.1 项目基本概况	1

1.2 立项过程	1

1.3 环评及审批情况	1

1.4 施工调试	1

1.5 验收工作由来	1

1.6 验收监测概况	2

第 2 章 验收依据	3

2.1 环境保护相关法律、法规、规章和规范	3

2.1.1 国家法律法规	3

2.1.2 地方法规	3

2.1.3 规章及规范性文件	3

2.2 竣工环境保护验收技术规范	4

2.3 环评文件及审批部门审批决定	4

2.4 其他文件资料	4

第 3 章 工程建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.1.1 项目地理位置	5

3.1.2 项目总平面布置	5

3.2 建设内容	6

3.2.1 项目产品	6

3.2.2 工程组成及建设内容	7

3.2.3 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容	7

3.3 主要原辅材料及燃料	8

3.4 水源及水平衡	9

3.5 生产工艺	9

3.5.1 生产工艺及流程简述	9

3.5.2 产污环节	10

3.6 项目变动情况	11

第 4 章 环境保护设施	13

4.1 污染物治理/处置设施	13

4.1.1 废水	13

4.1.2 废气	13

4.1.3 噪声	14

4.1.4 固（液）体废物	14

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	15

第 5 章 环评主要结论与建议及审批部门审批决定	17

5.1 环评报告表的主要结论与建议	17

5.2 审批部门审批决定	19

第 6 章 验收执行标准	21

6.1 环境质量标准	21

6.1.1大气环境质量标准	21

6.2 大气污染物排放执行标准	22

（3）噪声	22

6.3 总量控制指标	23

第 7 章 验收监测内容	24

7.1 环境保护设施调试效果	24

7.1.1 废气	24

7.1.2 噪声	25

第 8 章 质量保证及质量控制	26

8.1 监测分析方法及仪器	26

8.1.1 废气	26

8.1.2 噪声	26

8.2 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

第 9 章 验收监测结果	28

9.1 生产工况	28

9.2 环境保设施调试效果	28

9.2.1 污染物达标排放监测结果	28

第 10 章 验收监测结论	32

10.1 环境保设施调试效果	32

10.1.1 污染物达标排放情况	32

10.1.2 污染物排放总量	33

10.2 工程建设对环境的影响	33

附件：	34

# 验收项目概况

## 项目基本概况

1、项目名称：年产3万吨机械配备件技术改造项目

2、项目性质：技改

3、建设单位：马鞍山海天重工科技发展有限公司

4、建设地点：马鞍山市博望区新市工业园

## 立项过程

企业于2017年5月22日取得马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会《关于马鞍山海天重工科技发展有限公司年产3万吨机械配备件技术改造项目备案的通知》（博发经函【2017】116号，另见附件3）。

## 环评及审批情况

2017年6月，亳州市中环环境科技有限责任公司编制完成了《马鞍山海天重工科技发展有限公司年产3万吨机械配备件技术改造项目环境影响报告表》，并呈报环保行政主管部门审批。2017年7月10日，马鞍山市博望区环境保护局以博环表[2017]35号文《关于马鞍山海天重工科技发展有限公司年产3万吨机械配备件技术改造项目环境影响报告表的批复》（博环表【2017】35号另见附件4）对该项目环境影响报告表进行了批复。

## 施工调试

项目于2017年开工建设，于2018年全部建成竣工，于2018年组织进行了调试生产。

## 验收工作由来

企业于2018年5月对该项目进行建设项目竣工环境保护验收工作，组织了相关技术人员对该项目开展了详细的现场勘查工作，并查阅了有关资料，检查了污染物治理和排放情况及环保措施的落实情况，并提出整改意见。企业根据技术专家提出的意见进行了整改，整改完毕后，委托监测单位对该项目展开了验收监测工作，根据监测结果，编写了该项目竣工环境保护验收监测报告。

验收范围与内容：项目主体工程、公辅工程和环保工程，以及环境影响报告表、环评批复和设计中提出的环境保护措施落实情况及其有效性。

## 验收监测概况

现场验收监测时间：2018年5月12日-13日

验收监测报告形成过程：

根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20）等有关规定，我公司决定进行该项目竣工环境保护验收调查工作。

我厂组成临时验收组对公司厂区对外环境的影响状况进行了详细调查，对工程环保措施执行情况等方面进行了全面调查，并委托泰科检测科技江苏有限公司对项目废气、噪声进行了监测，在此基础上，编制完成了本项目竣工环境保护验收监测报告。

# 验收依据

## 环境保护相关法律、法规、规章和规范

### 国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9.1；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015.4.24；

（7）《中华人民共和国环境保护税法》，2017.4.17；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1。

### 地方法规

（1）《安徽省环境保护条例》，2010.11.1；

（2）《安徽省大气污染防治条例》，2015.3.1；

（3）《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》，2013.12.30；

（4）《关于加强建筑施工扬尘污染防治工作的决定》，2014.3.28。

### 规章及规范性文件

（1）《建设项目环境保护设计规定》，国家计委、国务院环境保护委员会（87）国字第002号；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类（2018年第9号）》，2018.5.5；

（3）《排污许可管理办法（试行）》，环境保护部令，第48号，2018.1.1；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令[2017]33 号，2017.9.1；

（5）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》，生态环境部，2018.3.28。

## 竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。

## 环评文件及审批部门审批决定

（1）《马鞍山海天重工科技发展有限公司年产3万吨机械配备件技术改造项目环境影响报告表》，亳州市中环环境科技有限责任公司，2017年6月；

（2）《关于马鞍山海天重工科技发展有限公司年产3万吨机械配备件技术改造项目环境影响报告表的批复》博环表[2017]35号，2017年7月10号；

## 其他文件资料

（1）马鞍山海天重工科技发展有限公司环境监测委托书；

（2）马鞍山海天重工科技发展有限公司危险废物处置合同

（3）项目污染源监测报告。

# 工程建设情况

## 地理位置及平面布置

### 项目地理位置

项目位于安徽省马鞍山市博望区新市工业园（地理位置另见图3.1-1），博望高新区交通十分便利，周边有宁安城际铁路、沿江高速、宁杭高速、沪宁高速以及长江黄金水道。30km内可达南京禄口机场，马鞍山外贸码头、芜湖朱家桥外贸码头、芜湖湾里机场。

项目厂区周边均为新市工业园工业企业，项目厂区100m范围内无住户，亦无其他环境敏感目标，厂区中心地理坐标为东经：E118°47'1.85856"，北纬：N31°35'37.4424"。

地理位置见图3.1-1

### 项目总平面布置

项目厂区主要分为生产区、办公生活区两大块。生产区设置1#厂房，位于厂区东北侧，2#厂房，紧邻1#厂房，位于1#厂房的西南侧，3#厂房与4#厂房合建，紧邻2#厂房，位于2#厂房的西南侧，成品库位于2#厂房的相对面，生产库房与工具房位于4#厂房的西南侧，办公生活区设置在厂区北侧，出入口设置在北部。

平面布置见图3.1-2

## 建设内容

### 项目产品

项目产品：抗磨、耐热、耐蚀高品质机械配备件。

项目设计生产规模：3万t/a

### 工程组成及建设内容

项目工程组成及主要建设内容详见表3.2-1。

表3.2-1  项目工程组成及主要建设内容

| 类别 | 主要建设内容 | 规模及工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构形式及工程内容 |  |
| 主体工程 | 打磨车间 | 对2号车间内现有打磨车间除尘系统设备进行改造 | 依托已有厂房，技改和新建生产线 |
|  | 浸漆烘干车间 | 1号车间增加一条水性涂料浸漆烘干生产线 |  |
| 贮运工程 | 原料及配套配件库房 | 一层钢结构 | 依托原有 |
|  | 成品库房 | 一层钢结构 | 依托原有 |
| 辅助工程 | 办公室 | 钢筋混凝土框架结构，办公室位于厂房的北边 | 依托原有 |
| 公用工程 | 消防系统 | 消防供水管道、消火栓系统、配备泡沫灭火器等 | 依托原有 |
|  | 供配电系统 | 项目电源采用双路380V，每路容量为800～1000kVA，引入园区市政电力电缆供电。建立60m2的配电室，用电量为1100Kwh/a | 依托原有 |
|  | 供水系统 | 生产、生活供水依托博望区博望镇自来水管网，用电量为23000（t/a） | 依托原有 |
|  | 排水系统 | 雨污分流，园区正在建立雨水和污水管网，以及配套污水处理厂 | 依托原有 |
|  | 其它 | 门卫及人流物流出入口、厂区道路及绿化、厂区围墙 | 依托原有 |
| 环 保 工 程 | 废水处理 | 化粪池 | 生活污水经过化粪池后用于厂区绿化灌溉，技改项目不新增废水。 | 依托原有 |
|  | 废气处理系统 | 打磨除尘 | 打磨车间采用负压抽风系统+脉冲式除尘器除尘低矮排气筒无组织排放 | 技改 |
|  |  | 浸漆废气除VOCs | 浸漆烘干采用半密闭操作，通过通过负压及漆雾净化系统处理后，经15m高排气筒排放。 | 新建 |
|  | 噪声 | 风机 | 选用低噪声设备，合理布局，墙体隔声、距离衰减。 | 新建 |
|  | 危险废物暂存场 | 约20m2 | 位于浸漆烘干车间内。 | 新建 |
|  | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集点 | 生活垃圾：设置生活垃圾收集点，为垃圾箱式，生活垃圾交环卫部门收集处理 | 依托原有 |

### 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容

环评及批复阶段建设内容与实际建设内容详见表3.2-2

表3.2-2  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容

| 序号 | 项目环评内容 | 项目实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目位于安徽省马鞍山市博望区新市工业园，占地面积65570平方米，建设内容为年产3万吨机械配备件技术改造项目 | 该项目位于安徽省马鞍山市博望区新市工业园，占地面积65570平方米，建设内容为年产3万吨机械配备件技术改造项目 | 一致 |
| 2 | 主要原辅材料有废钢、铁合金、型砂、膨润土、聚苯乙烯颗粒、水性涂料 | 主要原辅材料有废钢、铁合金、型砂、膨润土、聚苯乙烯颗粒、水性涂料 | 一致 |
| 3 | 环保工程有配套建设的化粪池和设备减振降噪措施等设施 | 环保工程有配套建设的化粪池、废气防治系统及设备减振降噪措施等设施 | 一致 |
| 4 | 项目生产过程中产生的固体废物、生活垃圾都要集中堆放妥善处理，危险废物送有资质单位处理，危险废物贮存场所要按照国家危险废物贮存设施建设 | 一般固体废物：废渣、清理废铁渣、除尘废渣；员工工作过程中产生的垃圾交由环卫部门处理。废渣和除尘废渣外售，清理废铁渣回收利用。危险废物：废包装桶、废活性炭、废过滤棉、废毛刷，统一交给有资质的单位处理 | 一致 |
| 5 | 打磨车间采用负压抽风系统+脉冲式除尘器除尘+15m排气筒排放；浸漆烘干采用密闭操作，通过集气罩统一收集+过滤棉过滤+活性炭吸附+15m高排气筒排放 | 建设打磨工位，采用负压抽风系统+脉冲式除尘器处理后低矮排气筒无组织排放；浸漆烘干采用密闭操作，浸漆烘干采用半密闭操作，通过通过负压及漆雾净化系统处理后，经15m高排气筒排放。 | 不一致 |
| 6 | 本次技改不涉及生产废水，与原项目产生情况一致，无生产废水产生，废水用于厂区绿化，不外排 | 本次技改不涉及生产废水，与原项目产生情况一致，无生产废水产生，废水用于厂区绿化，不外排 | 一致 |
| 7 | 厂区设备噪声要采取减振、隔声和消声措施，厂界噪声执行《工业企业噪声标准》（GB12348-90）3类标准限值 | 厂区设备噪声要采取了减振、隔声和消声措施，厂界噪声满足《工业企业噪声标准》（GB12348-90）3类标准限值 | 一致 |
| 8 | 原辅材料和成品应堆放在厂区内，依存现有 | 原辅材料和成品应堆放在厂区内，依存现有 | 一致 |

## 主要原辅材料及燃料

项目主要生产用原料、辅料、燃料及消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1  项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 废钢 | 万吨 | 30000 |
| 2 |  | 铁合金 | 吨 | 3300 |
| 3 |  | 型砂 | 吨 | 8200 |
| 4 |  | 膨润土 | 吨 | 12 |
| 5 |  | 聚苯乙烯颗粒 | 吨 | 3.6 |
| 6 |  | 水性涂料 | 吨 | 6 |
| 7 | 能源 | 电 | 万kWh | 1100 |
| 8 |  | 水 | 吨 | 23000 |
| 9 |  | 燃气 | （标立方米/年） | 300000 |

## 水源及水平衡

本次技改不涉及生产废水，与原项目产生情况一致，无生产废水产生，项目总用水量为23000吨，其中生产用水5000吨，循环利用，不外排。项目用水主要为员工生活用水，用水量为13000t/a。本项目实施雨污分流制，厂区雨水排入园区雨水管网，生活废水通过三级化粪池处理后用于厂区绿化。锅炉用水3000吨，全部蒸发。2000吨水利用换热系统用于浴室用水，同生活污水排入三级化粪池中用于厂区绿化。

全厂水量平衡情况见图3.4-1。

图3.4-1项目水平衡图（m3/a）

## 生产工艺

### 生产工艺及流程简述

项目主要生产工艺原理、流程简述如下：

打磨：在铸造件在打磨工艺环节，需要利用砂轮机打磨磨球表面，使之光滑。铸造件经砂轮机打磨出掉表面的毛边、毛刺，此过程中会产生打磨废气、噪声和废铁渣。由之产生了大量的金属粉尘颗粒只是在铸造件在打磨工艺环节，需要利用砂轮机打磨磨球表面，使之光滑。铸造件经砂轮机打磨出掉表面的毛边、毛刺，此过程中会产生打磨废气、噪声和废铁渣。由之产生了大量的金属粉尘颗粒。

企业根据产品市场需求和客户要求，约有20%的产品（即每年0.6万吨机械配备件产品）需要进行浸漆处理，以改善产品外观。为减少挥发性有机污染物的产生和排放，公司采用水性涂料进行浸漆、烘干，年用量为6吨。新增水性涂料浸漆生产线一条，采用干式工艺。

浸漆：设计干式浸漆柜1台，柜体尺寸4m×2m×2m，浸漆和烘干均是在柜房内完成的。对机械配备件产品进行浸漆，漆采用水性漆，该过程中产生少量浸漆废气及一定量的废毛刷，浸漆主要污染物为VOCs。

烘干：浸漆完成后，接着进行烘干，烘干也是在柜房内完成的，封闭操作进行的。烘时，首先利用柜房内的烤灯箱开启加温（采用电加热），温度不断地迅速上升，当柜房内的温度达到预先设定的烤漆温度时，自动电控系统开始工作，使柜房内的温度保持恒定，直至设定工作时间结束完成作业。温度控制在60℃，烘烤时间一般为180分钟，产生废气，主要污染物为VOCs。

### 产污环节

项目生产工艺流程与产污排污环节见图3.5-1。

图3.5-1生产工艺流程及产污节点

注：        处为本次技改内容。

浸漆生产工艺：

图3.5-2 浸漆生产工艺及产污环节图

## 项目变动情况

环评和批复上表明打磨车间采用负压抽风系统+布袋除尘器除尘+15m排气筒排放；而实际中采用的是负压抽风系统+脉冲式除尘器处理后低矮排气筒无组织的形式排放的。浸漆工序对机械配备件产品进行浸漆、烘干产生的有机废气（以VOCs计）通过集气罩统一收集后经过过滤棉过滤后，经风机进入活性炭吸附后经15m高排气筒排放。漆采用水性漆海天重工考虑到浸漆作业浸漆作业废气量大、水性漆浪费量大以及喷涂后产品质量附着度不够等因素，对浸漆工序进行了调整，弃用浸漆工位，增加了浸漆槽，将工件通过滑轨自动浸入漆槽后带出，并对漆槽进行半密闭处理，漆槽内挥发的有机废气通过原有的负压及漆雾净化系统处理后，经15m高排气筒排放。漆采用水性漆不变。

符合性分析：

- 本项目为铸造机械制造类，未被列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制和淘汰类项目，拟建项目不在现行产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，不在鼓励建设项目之列，视为允许项目，符合国家的产业政策。

- 项目位于马鞍山市博望高新区新市工业园，项目所在地为新市振新路和民主路交叉口南面，项目北面为新市振新路，南面为未开发地，西面为未开发地，项目东面为安徽安通机械公司。本项目周边最近环境敏感点为西南侧距本项目约240m的居民区。

- 该项目位于工业园区，投产后，打磨粉尘对周围的环境影响较小，对当地的环境影响比较小。

# 环境保护设施

## 污染物治理/处置设施

### 废水

本次技改不涉及生产废水，与原项目产生情况一致，无生产废水产生，废水为员工生活产生的生活污水，生活污水进入到化粪池，处理后全部用于厂区绿化。

表4.1-1  废水产生、处理及排放情况

| 废水类别 | 废水来源 | 污染物 种类 | 治理措施 | 排放情况 | 废水回用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放规律 | 排放量（t/a） | 排放去向 |  |
| 生活 污水 | 职工办公生活 | COD | 化粪池 | 连续 | 4.2t/a | 不外排 | 全部综合利用（厂区绿化） |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.3t/a |  |  |

### 废气

本项目废气来源于打磨工序产生的粉尘和浸漆产生废气主要污染物为VOCs。

本项目打磨工序产生的粉尘通过负压抽风系统+脉冲式除尘器进行除尘，通过打磨工位低矮排气筒无组织排放。浸漆产生的有机废气（以VOCs计）通过通过负压及漆雾净化系统处理后，经15m高排气筒排放。项目水性涂料用量6t/a。根据建设方提供的水性涂料的MSDS资料可知，水性涂料中的固态组分占52%，但浸漆过程中还是会有少量有机废气（以VOCs计）挥发，预计可挥发组分在5%-8%之间，本项目按8%计算，即0.48t。水性漆产生的废气经过负压及漆雾净化系统处理后，经15m高排气筒排放。

项目废气产生、处理及排放情况详见表4.1-2。

表4.1-2  废气产生、处理及排放情况

| 废气类别 | 废气来源 | 污染物种类 | 治理措施 | 排气筒 | 废气排放去向 | 监测点设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度 | 内径 |  |  |
| 有组织废气 | 打磨废气 | 粉尘 | 负压抽风系统+脉冲式除尘器低矮排气筒+无组织排放 | -- | -- | 厂内 | 厂界四周 |
|  | 浸漆、烘干废气 | VOCs | 负压及漆雾净化系统+15m高排气筒排放 | 15m | ∅700mm | 厂内 | 厂界四周 |

### 噪声

本项目高噪声设备主要来源于产品生产加工过程各设备运行产生的噪声，其设备噪声值为65～75dB（A）。项目所有生产设备均安置于厂房内，合理布局。通过设置减震基座和橡胶垫等降噪设施，噪声对周边声环境影响较小。

表4.1-3  主要噪声源源强及降噪措施

| 设备 | 声级范围dB（A） | 防噪措施 | 降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 打磨车间风机 | 85 | 隔声、减振 | 25 |
| 浸漆烘干车间风机 | 75 |  | 20 |

### 固（液）体废物

本次技改项目新产生的固体废物，主要为浸漆过程产生的废包装桶、废活性炭、废过滤棉、废毛刷。

①废漆桶：技改项目产生的废漆桶约为0.2t/a，收集后委托有资质的单位处理。

固体废物属性判定：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见下表。

项目固废处理处置情况见表4.1-4。

表4.1-4  固体废物处理与处置措施一览表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 含水率 （%） | 预测产生量（吨/年） | 种类判断* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 废漆桶 | 盛装漆 | 固态 | -- | 0.2 | √ | × | 二（一）（2） |

*注：种类判断，在相应类别下打钩。

注：上表中“二（一）（2）”表示：生产过程中产生的废弃物质、报废产品；“二（一）（4）”表示：办公产生的废弃物质；“二（一）（6）”表示：其他污染控制设施产生的垃圾、残余渣、污泥。

## 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资额：127万元；项目实际环保投资额：40万元；

环保投资占总投资额比例：31.5%。

项目各项环保设施实际投资情况见表4.3-1。

表4.3-1  项目环保投资估算表（万元）

| 类别 | 主要设施、设备 | 数量 | 环评建议环保投资 | 实际环保投资 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 本次技改项目无新增污水 |
| 废气 | 负压抽风系统+脉冲式除尘器除尘低矮排气筒无组织排放（打磨粉尘） | 30 | 30 | 达标排放 |
|  | 负压及漆雾净化系统处理后，经15m高排气筒排放 |  |  |  |
| 噪声 | 减振、操作间隔离、减振 | 5 | 5 | 达标排放 |
| 固废 | 一般固废暂存间；危废暂存间及地面硬化防渗建设；办公生活垃圾收集设施 | 5 | 5 | 固废及危废得到妥善处理处置 |
| 总计 | / | 40 | 40 | / |

本项目在设计、施工以及试运营期对环评报告表提出的环境保护措施的落实对照情况见表4.3-2。

表4.3-2  项目环保设施环评内容、实际建设内容情况

| 序号 | 项目环评内容 | 项目实际建设内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保工程有配套建设的化粪池和设备减振降噪措施等设施 | 环保工程有配套建设的化粪池、废气防治系统及设备减振降噪措施等设施 | 一致 |
| 2 | 项目生产过程中产生的固体废物、生活垃圾都要集中堆放妥善处理，危险废物送有资质单位处理，危险废物贮存场所要按照国家危险废物贮存设施建设 | 一般固体废物：废渣、清理废铁渣、除尘废渣；员工工作过程中产生的垃圾交由环卫部门处理。废渣和除尘废渣外售，清理废铁渣回收利用。危险废物：废包装桶，统一交给有资质的单位处理 | 一致 |
| 3 | 本次技改不涉及生产废水，与原项目产生情况一致，无生产废水产生，废水用于厂区绿化 | 本次技改不涉及生产废水，与原项目产生情况一致，无生产废水产生，废水用于厂区绿化 | 一致 |
| 4 | 厂区设备噪声要采取减振、隔声和消声措施，厂界噪声执行《工业企业噪声标准》（GB12348-90）3类标准限值 | 厂区设备噪声要采取了减振、隔声和消声措施，厂界噪声满足《工业企业噪声标准》（GB12348-90）3类标准限值 | 一致 |
| 5 | 打磨工序原建设内容为打磨工位产生的粉尘通过负压抽风系统由风机集中抽到脉冲式除尘器进行除尘，通过15m高烟囱有组织排放 | 车间内建设了半密闭的打磨房，独立的打磨房产生的粉尘通过负压抽风系统由风机抽到打磨房自带的脉冲式除尘器进行除尘，通过打磨工位低矮排气筒无组织排放 | 变动 |
| 6 | 浸漆工序对机械配备件产品进行浸漆、烘干产生的有机废气（以VOCs计）通过集气罩统一收集后经过过滤棉过滤后，经风机进入活性炭吸附后经15m高排气筒排放。漆采用水性漆 | 负压及漆雾净化系统处理后，经15m高排气筒排放。漆采用水性漆不变。 | 变动 |
| 7 | 原辅材料和成品应堆放在厂区内 | 原辅材料和成品应堆放在厂区内 | 一致 |

# 环评主要结论与建议及审批部门审批决定

## 环评报告表的主要结论与建议

一、结论

1、项目概况

马鞍山海天重工科技发展有限公司拟投资127万元，在马鞍山市博望区新市工业园对现有2号车间内现有打磨车间除尘系统设备进行改造，并在1号车间增加一条水性涂料浸漆烘干生产线，使用水性涂料量为6吨/年，年生产抗磨、耐热、耐蚀高品质机械配备件3万吨。

2、建设项目与国家、地方政策法规及产业的相符性

本项目为铸造机械制造，未被列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制和淘汰类项目，不在鼓励建设项目之列，视为允许项目，符合国家的产业政策。

对照《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制类与禁止类项目，也不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，且项目已取得马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会备案（博发经函[2017]116号）。

因此拟建项目符合国家和地方产业政策。

3、厂址与规划的相容性

本项目位于马鞍山市博望区新市工业园，根据马鞍山市博望区总体规划，本项目位于工业集中区，用地为工业用地。且周边无风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、饮用水源地等环境敏感保护目标。因此，本项目的选址符合总体规划的要求，与当地规划相容。项目选址合理。

4、项目地区的环境质量与环境功能相符性

拟建项目所在地区域环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及中二级标准；博望河水域功能区划执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；项目区域声环境质量良好，项目区声环境昼间和夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准。

5、污染物排放达标可行性

（1）废气

在车间内建设了密闭的打磨房，独立的打磨房产生的粉尘通过负压抽风系统由风机抽到打磨房自带的脉冲式除尘器进行除尘，通过打磨工位低矮排气筒无组织排放。漆采用水性漆，海天重工考虑到浸漆作业浸漆作业废气量大、水性漆浪费量大以及喷涂后产品质量附着度不够等因素，对浸漆工序进行了调整，弃用浸漆工位，增加了浸漆槽，将工件通过滑轨自动浸入漆槽后带出，并对漆槽进行密闭处理，漆槽内挥发的有机废气通过原有的负压及漆雾净化系统处理后，，经过风机+滤棉+活性炭处理后通过Φ700mm高15m的排气筒达标排放。因此，废气排放对周围环境影响较小。

（2）废水

本项目无工业废水产生，产生的废水主要为生活污水（本次无新增），经收集后由厂内化粪池处理后用于厂区内绿化灌溉，不外排。因此，本项目对水环境影响较小。

（3）噪声

本项目噪声主要为风机设备运行产生的噪声，噪声值在65-75dB（A）之间，经采取隔声、消声措施，噪声源经厂房建筑物衰减后，项目厂界外噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声不会对当地环境产生明显影响。

（4）固废

本项目产生的各类固体废物，根据其不同种类和性质，分别采取委托专业单位回收处理、委托有资质单位处理或由环卫部门定时清运等，无外排，不产生二次污染。对当地环境不造成影响。

- 本项目污染物达标排放总量接管控制指标：

项目无总量控制指标。

7、结论

综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目产生的环境影响分析，认为本项目在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境影响很小，从环境保护的角度分析，马鞍山海天重工科技发展有限公司年产3万吨机械配备件技术改造项目的建设是可行的。

二、建议

1、切实按环境影响评价的内容和环境保护部门的批复要求，落实污染防治措施，做好污染防治工作

2、本环评系针对项目方所提供的建设规模、生产工艺所得出的结论，如果该项目运营规模或产品结构有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行申报。

3、项目运营期间要加强车间隔声降噪，强化员工的环保教育，提高员工的环保意识。

4、产生的危险废物及时贮存于厂区危险废物临时贮存点，定期交有资质的单位处置。

## 审批部门审批决定

原文抄录（全文）环保部门对项目环评报告表的批复意见，有重大变动环评报告批复的，也要抄录变动环评批复的意见。

马鞍山海天重工科技发展有限公司：

你公司报送的《马鞍山海天重工科技发展有限公司年产3万吨机械配备件技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条之规定，经研究，现批复如下：

一、马鞍山海天重工科技发展有限公司年产3万吨机械配备件技术改造项目位于马鞍山市博望区新市工业园。项目总投资127万人民币，项目总占地面积65570平方米，本次技改项目对2号车间内现有打磨车间除尘系统设备进行改造,并在1号车间增加一条水性涂料浸漆烘干生产线,使用水性涂料量为6吨/年,年产3万吨机械配备件。根据现场勘察及《报告表》结论,从环境保护角度,我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点进行项目建设,并履行好环境保护措施。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作：

（一） 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。严格按《报告表》实施，落实污染防治设施，执行“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放。

（二）本项目无工业废水产生,产生的废水主要为生活污水(本次项目无新增),经收集后由厂内化粪池处理后用于厂区内绿化灌溉,不外排。因此,本项目对水环境影响较小。

（三） 强化大气污染防治工作，落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。打磨产生的粉尘,通过负压抽风系统由风机抽到布袋除尘器进行除尘,再通过15m的排气筒达标排放。浸漆烘干过程产生的油漆漆雾经过滤棉+活性炭处理后通过高15m的排气筒达标排放。

（四） 厂区要合理布局,主要产噪设备要远离厂界布置,同时选用低噪声设备,对高噪声设备应采取有效减振、隔声消音等降噪措施,厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

（五） 按固废“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实《报告表》中提出的各类固废的收集、处理处置和综合利用措施，防止发生二次污染。危险废物必须单独收集并委托有资质的单位安全处置，同时，执行危废处置备案管理制度，严禁企业擅自处置。厂内危废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定要求，设置危险废物识别标志，并做好防风、防雨、防晒、防流失、防渗漏等工作。其它一般固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定要求。

三、项目规模、地点、内容、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动时，应依法重新履行相关审批手续。

四、项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后按规定对该项目进行竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。

# 验收执行标准

## 环境质量标准

### 6.1.1大气环境质量标准

项目建设地属于环境空气二类功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，具体数值见下表。

表6.1-1  环境空气质量标准  单位：ug/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10(粒径小于等于10um) | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5(粒径小于等于2.5um) | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |

6.1.2 地表水环境质量标准

项目所在区域主要地表水体为博望河，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，具体数据见下表。

表6.1-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L，pH为无量纲

| 水体 | 类别 | pH | COD | BOD5 | DO | 总磷（以P计） | 石油类 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博望河 | Ⅳ | 6-9 | ≤30 | ≤6 | ≥3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.5 |

6.1.3 声环境质量标准

项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准详见下表。

表6.1-3  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

## 6.2 大气污染物排放执行标准

（1）废气

项目粉尘的无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求，具体见下表。

表6.2-2粉尘排放标准一览表

| 污染因子 | 无组织排放监控浓度限值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 周界外浓度最高点 |

表6.2-3 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |
| VOCS | 喷漆工艺 | 周界外浓度最高点 | 2.0 | 60 | 15 | 1.5 |
| VOCS | 烘干工艺 |  | 2.0 | 50 | 15 | 1.5 |

（2）废水

本次技改不涉及生产废水，与原项目产生情况一致，无生产废水产生，原项目生活污水通过厂区内化粪池处置达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后用于农田灌溉，详见下表。

表6.2-4水污染物排放标准  单位：mg/L（除pH）

| 类别 | 项目 | 三级标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | PH | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | COD | 500 |  |
|  | SS | 400 |  |
|  | 氨氮 | / |  |
|  | 磷酸盐（以P计） | / |  |
|  | 石油类 | 20 |  |

## （3）噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见下表。

表6.2-5工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类标准 | 65 dB（A） | 55 dB（A） |

（4）固体

按固废“资源化、减量化、无害化”处理处置原则，落实《报告表》中提出的各类固废的收集、处理处置和综合利用措施，防止发生二次污染。危险废物必须单独收集并委托有资质的单位安全处置，同时，执行危废处置备案管理制度，严禁企业擅自处置。厂内危废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定要求，设置危险废物识别标志，并做好防风、防雨、防晒、防流失、防渗漏等工作。其它一般固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定要求。

## 6.3 总量控制指标

项目无总量控制指标。

# 验收监测内容

## 环境保护设施调试效果

### 废气

1、无组织排放

项目无组织废气监测情况见表7.1-1。项目无组织废气监测点位布置情况见图7.1-1。

表7.1-1  项目无组织废气监测情况

| 废气类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打磨粉尘、挥发性有机（VOCs） | 厂界上风向设1个监测点，编为A；厂界下风向设3个监测点，分别编为B～D | 颗粒物 | 4次/天 | 2天 | 同时记录天气状况、风向风速、大气温度、大气压力等气象参数；监测时根据气象条件，适时调整废气无组织排放监测点位 |

2、有组织排放

项目有组织废气监测情况见表7.1-2

表7.1-2  项目有组织废气监测情况

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 浸漆工序排气筒出口和出口 | 挥发性有机（VOCs） | 连续2天，2次/天。 |
| 备注 | 同时记录天气状况、风向风速、大气温度、大气压力等气象参数；监测时根据气象条件，适时调整废气排放监测点位。 |

有组织和无组织排放监测时各监测点位的风向、风速等气象参数见表7.1-3。

表7.1-3  监测期间气象参数统计表

| 时间 | 气温（℃） | 风速（m/s） | 气压（hpa） | 主导风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月12日 | 9：00-10：00 | 21.6 | 2.9 | 100.9 | 东北风 |
|  | 10：30-11：30 | 25.2 | 2.9 | 100.6 | 东北风 |
|  | 12：00-13：00 | 27.4 | 2.9 | 100.4 | 东北风 |
|  | 13：30-14：30 | 26.1 | 2.9 | 100.5 | 东北风 |
| 5月*13日 | 9：00-10：00 | 20.7 | 2.8 | 100.9 | 东北风 |
|  | 10：30-11：30 | 27.3 | 2.8 | 100.6 | 东北风 |
|  | 12：00-13：00 | 30.4 | 2.8 | 100.3 | 东北风 |
|  | 13：30-14：30 | 28.2 | 2.8 | 100.5 | 东北风 |

### 噪声

项目厂界噪声监测情况见表7.1-4。项目厂界噪声监测点位布置情况见图7.1-1。

图7.1-1  项目厂界噪声监测点位布置情况

表7.1-4  项目厂界噪声监测情况

| 厂界噪声 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 噪声 | 昼夜各监测1次 | 2天 |
|  | 南厂界 | 噪声 | 昼夜各监测1次 | 2天 |
|  | 西厂界 | 噪声 | 昼夜各监测1次 | 2天 |
|  | 北厂界 | 噪声 | 昼夜各监测1次 | 2天 |

# 质量保证及质量控制

## 监测分析方法及仪器

### 废气

表8.1-2  废气监测分析方法

| 序号 | 监测因子 | 分析方法 | 仪器设备编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995） | AL204电子天平 TK-008 |
| 2 | 挥发性有机物（无组织） | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 644-2013） | 7890B+5977B 气相质谱仪 TK-019 |
| 3 | 挥发性有机物（有组织） | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014） |  |

### 噪声

表8.1-3  噪声监测分析方法

| 序号 | 监测因子 | 分析方法 | 仪器设备及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） | AWA5688型 噪声测试仪 TK-XC-005-4 |

## 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

在气体监测分析过程中将采取如下质量保证和质量控制：

1、尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

2、被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围内（即30%～70%之间）。

3、烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行认真校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。

## 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

表8-1-4监测分析方法和使用仪器一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 仪器设备及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995） | AL204电子天平 TK-008 |
| 2 | 挥发性有机物（无组织） | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 644-2013） | 7890B+5977B 气相质谱仪 TK-019 |
| 3 | 挥发性有机物（有组织） | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014） |  |
| 4 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） | AWA5688型 噪声测试仪TK-XC-005-4 |

# 验收监测结果

## 生产工况

2018年5月12日-13日验收监测期间我公司年产3万吨数控机床配件项目主体工程及各项环保治理设施运行正常，实际生产产能达到设计生产规模的80%以上，符合“三同时”验收监测工况要求。设备运行负荷及参数详见表9.1-1。

表9.1-1 工况验收核查表

| 主体工程 | 监测日期 | 设计生产规模 | 监测期生产规模 | 实际生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械配件 | 2018.5.12 | 100t/d | 95.6t/d | 95.6% |
|  | 2018.5.13 | 100t/d | 96.7t/d | 96.7% |

## 环境保设施调试效果

### 污染物达标排放监测结果

1、废气

1）无组织排放

项目无组织废气监测结果见表9.2-2和9.2-3。

表9.2-2  无组织排放监测结果（mg/m3）

| 监测 项目 | 监测日期 | 监测点位 | 检测结果（mg/m3） | 执行标准标准值（mg/m3） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 颗 粒 物 | 2018.5.12 | 上风向A | 0.144 | 0.128 | 0.185 | 0.166 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 下风向B | 0.253 | 0.275 | 0.296 | 0.239 |  |  |
|  |  | 下风向C | 0.256 | 0.275 | 0.259 | 0.239 |  |  |
|  |  | 下风向D | 0.271 | 0.217 | 0.259 | 0.276 |  |  |
| 挥 发 性 有 机 物 | 2018.5.12 | 上风向A | 3.12×10-2 | 2.90×10-2 | 3.01×10-2 | 2.76×10-2 |  | 达标 |
|  |  | 下风向B | 3.21×10-2 | 2.95×10-2 | 2.95×10-2 | 3.09×10-2 |  |  |
|  |  | 下风向C | 3.31×10-2 | 3.20×10-2 | 3.05×10-2 | 3.17×10-2 |  |  |
|  |  | 下风向D | 2.67×10-2 | 2.58×10-2 | 0.116 | 3.00×10-2 |  |  |

5月12日整个厂区无组织排放源监测结果表明，监控区无组织废气中颗粒物的最高浓度为0.296mg/m3，监控区挥发性有机物最高浓度为0.116mg/m3。

表9.2-3  无组织排放监测结果（mg/m3）

| 监测 项目 | 监测日期 | 监测点位 | 检测结果（mg/m3） | 执行标准标准值（mg/m3） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 颗 粒 物 | 2018.5.13 | 上风向A | 0.162 | 0.185 | 0.131 | 0.148 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 下风向B | 0.216 | 0.240 | 0.262 | 0.222 |  |  |
|  |  | 下风向C | 0.234 | 0.277 | 0.243 | 0.278 |  |  |
|  |  | 下风向D | 0.252 | 0.277 | 0.243 | 0.259 |  |  |
| 挥 发 性 有 机 物 | 2018.5.13 | 上风向A | 1.51×10-2 | 2.23×10-2 | 2.04×10-2 | 2.69×10-2 |  | 达标 |
|  |  | 下风向B | 1.60×10-2 | 2.95×10-2 | 2.97×10-2 | 2.03×10-2 |  |  |
|  |  | 下风向C | 1.71×10-2 | 1.49×10-2 | 2.08×10-2 | 3.18×10-2 |  |  |
|  |  | 下风向D | 1.40×10-2 | 1.28×10-2 | 2.09×10-2 | 2.90×10-2 |  |  |

5月13整个厂区无组织排放源监测结果表明，监控区无组织废气中颗粒物的最高浓度为0.278mg/m3，监控区挥发性有机物最高浓度为3.18×10-2mg/m3。

根据整个厂区无组织排放源监测结果可知，整个厂区颗粒物无组织排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3），达标率为100%。VOCs执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》中相应限值标准，达标率100%。

- 有组织排放

项目有组织废气监测结果见表5月12日（9.2-4和9.2-5）、5月13日（9.2-6和9.2-7）

表9.2-4  有组织排放监测结果（mg/m3）

| 排放源 | 浸漆工序排气筒进口 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 2018年5月12日 |
| 测定参数 | 侧孔烟道直径（m） | 0.48 | 排气筒高度（m） | - |
|  | 烟气流速（m/s） | 17.0 | 烟气含湿量（%） | 2.8 | 测态烟气量（m2/h） | 11077 | 标态烟气流量（m2/h） | 9783 |
|  |  | 17.2 |  | 2.7 |  | 11208 |  | 9906 |
|  |  | 19.7 |  | 2.7 |  | 12837 |  | 11346 |
| 检测结果 | 挥发性有机物 | 进口浓度（mg/m3） | 1.81 | 排放速率（kg/h） | 1.77×10-2 |
|  |  |  | 2.10 |  | 2.08×10-2 |
|  |  |  | 4.10 |  | 4.65×10-2 |
|  |  | 均值 | 2.67 | 均值 | 2.83×10-2 |

表9.2-5  有组织排放监测结果（mg/m3）

| 排放源 | 浸漆工序排气筒出口 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 2018年5月12日 |
| 测定参数 | 侧孔烟道直径（m） | 0.68 | 排气筒高度（m） | 15 |
|  | 烟气流速（m/s） | 10.0 | 烟气含湿量（%） | 2.8 | 测态烟气量（m2/h） | 13068 | 标态烟气流量（m2/h） | 11477 |
|  |  | 9.4 |  | 2.8 |  | 12284 |  | 10785 |
|  |  | 10.3 |  | 2.8 |  | 13460 |  | 11816 |
| 检测结果 | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.60 | 排放速率（kg/h） | 1.84×10-2 |
|  |  |  | 1.74 |  | 1.88×10-2 |
|  |  |  | 2.98 |  | 3.52×10-2 |
|  |  | 均值 | 2.11 | 均值 | 2.41×10-2 |

表9.2-6  有组织排放监测结果（mg/m3）

| 排放源 | 浸漆工序排气筒进口 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 2018年5月13日 |
| 测定参数 | 侧孔烟道直径（m） | 0.48 | 排气筒高度（m） | - |
|  | 烟气流速（m/s） | 18.6 | 烟气含湿量（%） | 2.9 | 测态烟气量（m2/h） | 12120 | 标态烟气流量（m2/h） | 10495 |
|  |  | 17.5 |  | 2.8 |  | 11403 |  | 9881 |
|  |  | 18.3 |  | 2.9 |  | 11924 |  | 10321 |
| 检测结果 | 挥发性有机物 | 进口浓度（mg/m3） | 2.13 | 排放速率（kg/h） | 2.24×10-2 |
|  |  |  | 2.24 |  | 2.21×10-2 |
|  |  |  | 4.20 |  | 4.33×10-2 |
|  |  | 均值 | 2.86 | 均值 | 2.93×10-2 |

表9.2-7  有组织排放监测结果（mg/m3）

| 排放源 | 浸漆工序排气筒出口 |
| --- | --- |
| 采样日期 | 2018年5月13日 |
| 测定参数 | 侧孔烟道直径（m） | 0.68 | 排气筒高度（m） | 15 |
|  | 烟气流速（m/s） | 7.8 | 烟气含湿量（%） | 2.8 | 测态烟气量（m2/h） | 10193 | 标态烟气流量（m2/h） | 8913 |
|  |  | 7.8 |  | 2.8 |  | 10193 |  | 8890 |
|  |  | 8.3 |  | 2.7 |  | 10846 |  | 9462 |
| 检测结果 | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.87 | 排放速率（kg/h） | 1.67×10-2 |
|  |  |  | 2.09 |  | 1.86×10-2 |
|  |  |  | 3.32 |  | 3.14×10-2 |
|  |  | 均值 | 2.43 | 均值 | 2.22×10-2 |

2、厂界噪声

项目厂界噪声监测结果见表9.2-8。

表9.2-8  厂界噪声监测结果（dB(A)）

| 编号 | 测点名称 | 测试结果【dB（A）】 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017年5月12日 | 2017年5月13日 |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东厂界 | 51.4 | 50.5 | 53.1 | 51.9 |
| 2# | 南厂界 | 56.3 | 51.4 | 59.1 | 52.8 |
| 3# | 西厂界 | 60.7 | 53.3 | 60.6 | 53.8 |
| 4# | 北厂界 | 59.8 | 51.8 | 58.4 | 51.4 |

根据厂界噪声监测数据可知，厂区四周边界昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

- 污染物排放总量核算

目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、、VOCs、烟粉尘等主要污染物纳入减排核算。

废气：颗粒物有组织排放量为0.0576t/a，VOCs有组织排放量为0.0320t/a；原料机械机加工过程均为带磨削液湿式操作，数控设备均为密闭设备。

水污染物总量控制因子为：COD、NH3-N。项目废水经三级化粪池处理后用于周边厂区绿化灌溉，无外排，无需申请总量指标。

工业业固体废物处置（处理）率为100%，排放量为零。

# 验收监测结论

## 环境保设施调试效果

### 污染物达标排放情况

（1）废水：

本次技改不涉及生产废水，与原项目产生情况一致，无生产废水产生，仅有员工生活产生的生活废水，经厂区化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，全部用于厂区绿化。

（2）废气：

营运期废气主要是粉尘。打磨粉尘通过负压抽风系统+脉冲式除尘器除尘低矮排气筒无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放周界外最高点浓度限值要求，对周围环境影响较小。浸漆产生的有机废气（以VOCs计）负压及漆雾净化系统处理后，经15m高排气筒排放。满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》中相应限值标准。

（3）噪声：

建设单位已设置减震基座、橡胶垫等减降噪设施，减少设备噪声对周边环境影响，边界外噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（4）固废

本项目产生的固废主要为：生产厂房产生边角料及报废品、职工生活垃圾含油抹布、手套和废乳化液。产生的生活垃圾、含油抹布、手套分类收集后，交由环卫部门统一处理；产生的边角料和报废品收集后由物资公司回收利用。产生的少量废乳化液属于危险废物，应当使用符合要求的容器收集后存放于厂区危险废物临时贮存点并定期送有资质单位处理。危险废物临时贮存点地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造且表面无裂缝，另外必须有泄露液体收集装置，运输中也要做好防渗、防漏、防雨淋等措施。企业在项目建成后切实落实上述固废的处置措施，做到及时清运，固废基本不会对周围环境卫生造成不利影响。

### 污染物排放总量

目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、VOCs、粉尘等主要污染物纳入减排核算。

废气：颗粒物有组织排放量为0.0576t/a，VOCs有组织排放量为0.0320t/a；

水污染物总量控制因子为：COD、NH3-N。项目废水经三级化粪池处理后用于周边厂区绿化灌溉，无外排，无需申请总量指标。

工业业固体废物处置（处理）率为100%，排放量为零。

## 工程建设对环境的影响

1、地表水环境影响

本次技改不涉及生产废水，与原项目产生情况一致，无生产废水产生，项目试运行期间，无废水外排，对外界地表水无影响，地表水体博望河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，即地表水能够达到验收执行标准。

2、环境空气影响

项目试运行期间，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，即环境空气能够达到验收执行标准。

3、声环境影响

项目试运行期间，项目厂界、声环境敏感点声环境分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、2类区标准要求，即厂界、声环境敏感点均能够达到验收执行标准。

# 附件：

附件1  营业执照

附件2  项目备案及立项批复

附件3  环评批复

附件4  项目地理位置图

附件5  法人身份证

附件6  危险废物处置合同

附件7  环境监测委托书

附件8  工程验收工况核查表

附件9  检测报告

附件10  现场图片

附件11  监测点位示意图

附件12  技术专家组签到表

附件13  技术评审意见

附件14  验收意见

附件15  挂网公示截图

附件16  环保部备案截图

附件1   营业执照

附件2：项目备案及立项

附件3：项目环境影响报告表的批复

附件4：项目地理位置图

附件5  法人身份证

附件6  危险废物处置合同

附件7环境监测委托书

附件8  验收工况核查表

附件9  检测报告

# Text boxes

浸漆